## Slide 1
YOU
SEE,
TOO
useetoo.org
Lentilles
Lentilles convergentes
Lentilles divergentes
À bords minces
À bords épais
positive
convexe
négative
concave
L’optique géométrique est l’étude de la lumière comme étant un ensemble de rayons lumineux qui se propagent de manière rectiligne. Les lentilles réfractent la lumière.
Rayon lumineux
Axe optique
Lentille
(convergente)
Plan focal
image
Plan focal
objet
Rayon parallèle
à l'axe optique
Rayon principal
Objet
Image
Foyer objet F
Foyer image F’
Tracé de rayons:
Tout rayon passant par le centre de la lentille n'est pas dévié.
Tout rayon parallèle à l'axe optique converge au foyer principal image.
Tout rayon passant par le foyer principal objet ressort parallèle à l'axe optique.

## Slide 2
useetoo.org
Lentilles positives (convergentes)
Foyer image F‘
Distance focale f‘ (positive)
Faisceau parallèle
Axe optique
Plan focal
Lentille
Côté objet
Côté image
Un faisceau incident parallèle à l’axe optique passant par une lentille positive se concentre en un point appelé foyer image F’ après la lentille.
L’image est…
- renversée
- plus petite
- réelle
f‘
f
2×f‘
2×f
Loupe :
Une loupe n’est qu’une simple lentille positive avec une courte distance focale.
Essayez les lentilles!
Son grandissement commercial est:
La distance minimale de vision distincte pour un oeil normal est .
L’effet d’une loupe!
- renversée
- de la même taille
- réelle
- renversée
- plus grande
- réelle
YOU
SEE,
TOO
- droite
- plus grande
- virtuelle

## Slide 3
YOU
SEE,
TOO
useetoo.org
Lentilles négatives
(divergentes)
Foyer image F‘
Faisceau parallèle
Lentille
droite
plus petite
virtuelle
f‘
f
2×f‘
2×f
L’image est toujours…
Essayez les lentilles!
À quoi ressemble l'image à travers différentes lentilles?
f‘ = +100 mm
f‘ = +40 mm
f‘ = -50 mm
Avec la correcte lentille tenue à la bonne distance, le texte semble avoir la même taille et la même orientation.
La taille correcte du texte
Un faisceau incident parallèle à l’axe optique passant par une lentille négative diverge après avoir traversé la lentille comme si les rayons provenaient du point foyer image F’ avant la lentille.
Plan focal
Axe optique
Distance focale f‘ (négative)
Côté objet
Côté image

## Slide 4
YOU
SEE,
TOO
useetoo.org
Projecteur
Formule du grandissement:
Relation de Descartes:
f‘
f
2×f‘
2×f
Distance s1 de l’objet
Distance s2 de l’image
Distance focale
Hauteur de l’objet h1
Hauteur de l’image h2
Lorsqu‘on fait l‘image d‘un objet à l‘aide d‘une lentille convergente, la position et la taille de l‘image dépendent de la distance s1 de l‘objet à la lentille et de la distance focale f'.
L’image est formée à une position particulière!
L’image n’est pas arbitrairement grande!
Où se trouve l’image?
Quel est son grandissement?
Déplacer la lentille.
Remplacer la lentille avec une autre et observer.
Lentille (40 mm)
f
2×f
s1
Objet & support
Torche

## Slide 5
YOU
SEE,
TOO
useetoo.org
Télescope de Galilée
F‘
Grandissement
Lentille positive
Lentille négative
F‘
f‘Objectif
f‘Oculaire
Objectif
Oculaire
Lentille positive
Lentille négative
Un télescope est un instrument d‘optique permettant d‘augmenter la taille apparente d‘un objet à observer, situé à une grande distance.
f‘Objectif - f‘Oculaire
L’image est virtuelle et droite.
Le champ de vue est petit.
F‘
Faisceau parallèle
Faisceau parallèle
(100 mm)
(-50 mm)

## Slide 6
YOU
SEE,
TOO
useetoo.org
Télescope de Kepler
Lentille positive
F‘
f‘Objectif
f‘Oculaire
Objectif
Oculaire
(vide)
(vide)
Lentille positive
Lentille positive
F‘
Faisceau parallèle
F‘
Lentille positive
Faisceau parallèle
Grandissement
L’image est virtuelle et renversée.
Le champ de vue est plus large que celui du télescope de Galilée.
f‘Objectif + f‘Oculaire
(100 mm)
(40 mm)

## Slide 7
Microscope optique
YOU
SEE,
TOO
useetoo.org
Un microscope est un instrument d'optique qui permet de voir des objets invisibles à l'œil nu par agrandissement grâce à un système de lentilles.
Objectif
Oculaire
Image intermédiaire
Objet
Longueur du tube
plus grande
renversée
réelle
virtuelle
plus grande
renversée
L’image est …
Dans le plan d’image intermédiaire
Par l’oculaire
F‘
f‘Tube
f‘Objectif
Objectif
Oculaire
Objet
f‘Tube
f‘Objectif
Lentille tubulaire
f‘Oculaire
Image intermédiaire
Tube de longueur „infinie“
Les microscopes anciens ou simples utilisent des objectifs qui ont été conçus pour une longueur finie du tube. Ils forment une image intermédiaire réelle à une distance donnée après l'objectif. L'image intermédiaire est ensuite agrandie par l'oculaire. Ces microscopes sont des systèmes optiques «finis».
Les microscopes plus récents utilisent des optiques dites «infinies». Dans ce cas, l'objectif ne forme pas d‘image intermédiaire réelle. Les rayons lumineux sont parallèles après avoir traversé l'objectif. À l'extrémité du tube, qui peut être arbitrairement long, se trouve une lentille tubulaire qui forme l'image intermédiaire, qui est ensuite à nouveau agrandie par l'oculaire.
f‘Objectif
f‘Oculaire

## Slide 8
useetoo.org
Microscope optique
Microscope „corrigé à l'infini“
Grandissement de l’image intermédiaire
YOU
SEE,
TOO
(vide)
(vide)
Objectif
Objet
f‘Objectif + f‘Oculaire
Télescope de Kepler
Oculaire
Objectif
Objet
Lentille tubulaire
Oculaire
Image intermédiaire
Grandissement total
Lentille tubulaire
(40 mm)
(40 mm)
(40 mm)
(40 mm)
(100 mm)
(100 mm)

## Slide 9
Miroir
Miroir
Smartphone Microscope
Objet
Source de lumière
Appareil photo d’un smartphone
Objectif
(vide)
Oculaire
YOU
SEE,
TOO
useetoo.org
ou
4×
20×
Microscope „corrigé à l'infini“
Grandissement
L‘appareil photo d‘un smartphone dispose d‘un système de lentilles à courte distance focale pour créer une image sur le capteur d‘image.
Les propriétes de l‘imagerie sont alors similaires à celles de l'œil humain.